## Slide 1
第0章 预备知识
东南大学 生物科学与医学工程学院 夏小俊
Email: xxj.rcls@seu.edu.cn

## Slide 2: 一、计算机的基本结构

## Slide 3: 运算器(ALU)
运算器又称算术逻辑部件（ALU——Arithmetical Logic Unit），是进行算术运算和逻辑运算的部件。
算术运算：指按照算术规则进行的运算，如加、减、乘、除、求绝对值等；
逻辑运算：泛指非算术性质的运算，如比较大小、移位、逻辑加等。

## Slide 4: 控制器(Controller)
控制器（Controller）是计算机的控制指挥中心。它的基本功能是控制计算机程序的运行，并使所有设备可以有条不紊地协调工作。
中央处理器CPU（Central Processing Unit）：控制器和运算器合称为CPU，是计算机的核心部件。
CPU中还包括若干寄存器（Register），用来存放运算过程中的临时数据、地址或其他信息。

## Slide 5: 存储器(Memory)
内存储器（也称主存储器，简称内存或主存）和CPU直接相连，用来存放当前执行的程序和数据，以便快速向CPU提供信息。内存储器一般采用半导体材料制造，可分为RAM和ROM两类。
外存储器（也称辅助存储器，简称外存）需要通过特殊接口与CPU连接。外存储器用来存放当前暂不参加运行而又需要长期保留的程序和数据。硬盘、光盘和U盘都属于外存储器。

## Slide 6: 内存地址和容量
为了便于对内存中的信息进行管理，整个内存被划分成许多存储单元。每个存储单元都有一个编号，此编号称为地址（Address）。
字节(Byte)是信息存储的基本单位，它包含了8个二进制位。存储单元的地址通常按字节编排。
存储器的容量指它能存放的字节数，常用的计量单位有K(210)、M(220)、G(230)、T(240)和P(250)。

## Slide 7: 内存地址的对比理解
内存 | 宿舍
1个二进制位 | 1名学生
1个字节（8个二进制位） | 1个宿舍住8名学生
通常用16进制整数表示 | 如：桃-3-304
容量：2G，4G | 数量：500间，1000间

## Slide 8: 输入设备
输入设备就是将程序、命令或数据等信息输入到计算机的装置。
输入设备把它们转换成计算机能够识别的形式，存放在内存中。
常用的输入设备有鼠标、键盘、扫描仪、数字化仪等。

## Slide 9: 输出设备
输出设备是将计算机处理后的结果（通常在内存中）进行输出的设备。
输出结果要转换成人们能够接受的形式，例如数据、文字、图形、表格等。
常用的输出设备有显示器、打印机、绘图仪等。

## Slide 10: 二、计算机的工作原理
冯·诺依曼机工作原理：存储程序和程序控制
存储程序 指人们必须事先把计算机的执行步骤序列（即程序）及运行中所需的数据，通过一定方式输入并存储在计算机的存储器中。
程序控制 指计算机运行时能自动地逐一取出程序中一条条指令，加以分析并执行规定的操作。
计算机是依靠硬件和软件的配合进行工作的，计算机工作过程就是指令、程序的执行过程。

## Slide 11: 指令和指令系统(*)
能够被计算机识别并执行的命令称为指令，指令规定了计算机能完成的某一种操作。
指令由二进制代码组成，一条指令一般包含操作码和操作数两部分。
指令系统：指一台计算机所能执行的全部指令的集合，或称该计算机的机器语言指令系统。

## Slide 12: 程序与程序设计
为解决某一个问题而设计的指令序列称为程序。
用计算机来解决某个问题时，需要将问题分解为若干个基本操作，并转换成相应的指令，按一定的顺序进行编排。当计算机执行这一指令序列时，就完成了预定的任务。
一台计算机的指令种类是有限的，但是通过人们的精心设计，可以编写出完成各种不同类型问题的程序。

## Slide 13: 三、计算机中数据的表示及运算
计算机进行数据处理时，首先要将相应的数据输入到计算机中，并以一定的形式存储在计算机中。
计算机内部是一个二进制数字世界，所以，不管是数值数据还是非数值数据，都必须转换成二进制数的形式，才能存入计算机中。

## Slide 14: 各类数据在计算机中的转换

## Slide 15: 进位计数制
数制使用的数码：十进制含10个数码０～９，二进制含２个数码０和１等。
进位规则：十进制为逢十进一，二进制为逢二进一等。
每一个数位上数码所具有的权：十进制数码各位的权是以10为底的幂，二进制数码各位的权是以２为底的幂。

## Slide 16: R进制数的加权展开
一般而言，对于用R进制表示的数N（R为任意正整数），可以按权展开为：
N=Kn×Rn+Kn-1×Rn-1+…+K1×R1+K0×R0+K-1×R-1+…+K-m×R-m
其中，Ki是0,1,…,(R-1)个数字中的任意一个，m、n是正整数，R是基数。
例： 828.8 = 8×102+2×101+8×100+8×10-1

## Slide 17: 四种常用的进位计数制
进位制 | 二进制 | 八进制 | 十进制 | 十六进制
规则 | 逢二进一 借一当二 | 逢八进一 借一当八 | 逢十进一 借一当十 | 逢十六进一 借一当十六
基数 | R=2 | R=8 | R=10 | R=16
数符 | 0,1 | 0,1,2,…,7 | 0,1,2,…,9 | 0,1,2,…,9 A,B,C,D,E,F
权 | 2i | 8i | 10i | 16i
形式表示 | B(inary) | O(ctal) | D(ecimal) | H(exadecimal)

## Slide 18: 进位计数制的计算与转换
进位计数制的转换以10进制与2进制之间的转换为主，需要熟练掌握。
例：为什么程序员总是分不清万圣节和圣诞节？
因为： Oct 31 = Dec 25。

## Slide 19: 任意进制转换为十进制
任意R进制数转换成十进制数比较简单，只需按权展开然后相加，其和便是相应的十进制数。这种方法称为按权相加法。
例：求与（11011.01）2等值的十进数
(11011.01)2=1×24+1×23+0×22+1×21+1×20+0×2-1+1×2-2=16+8+0+1+0+0.25=(27.25)10
例：将十六进制数35B转换成十进数.
(35B)16=3×162+5×161+11×160=768+80+11=(859)10

## Slide 20: 十进制整数转换成二进制整数
除基取余法：适用于任何进制转换
所以（18）10=（10010）2

## Slide 21: 十进制整数转换成二进制整数
近权累加法（自拟）：找出与目标数最近的2的幂，在结果当中标注，然后将原数减去该幂代表的数值，重复上述步骤直到为0即可。
说明：此方法速度快且错误率低，但需要熟练掌握2的低次幂的数值。
建议熟练掌握0-15之间所有数的二进制表示。

## Slide 22: 2的低n次幂
次方 | 幂值 | 次方 | 幂值
1 | 2 | 7 | 128
2 | 4 | 8 | 256
3 | 8 | 9 | 512
4 | 16 | 10 | 1024
5 | 32 | 15 | 32768
6 | 64 | 16 | 65536

## Slide 23: 0-15的各进制表示
10进制 | 2进制 | 8进制 | 16进制
0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
2 | 10 | 2 | 2
3 | 11 | 3 | 3
4 | 100 | 4 | 4
5 | 101 | 5 | 5
6 | 110 | 6 | 6
7 | 111 | 7 | 7

## Slide 24: 0-15的各进制表示
10进制 | 2进制 | 8进制 | 16进制
8 | 1000 | 10 | 8
9 | 1001 | 11 | 9
10 | 1010 | 12 | A
11 | 1011 | 13 | B
12 | 1100 | 14 | C
13 | 1101 | 15 | D
14 | 1110 | 16 | E
15 | 1111 | 17 | F

## Slide 25: 近权累加法
例：将十进制数值111转换为2进制。
1）与111最靠近的2进制幂为64，也就是1000000；
2）扣除64还有47，与之最靠近的2进制幂为32，改进结果为1100000；
3）扣除32还有15，直接得出最终结果为1101111。

## Slide 26: 二进制与八进制间的转换
二进制数转换成八进制数的方法可以概括为“三位并一位”；
八进制数转换成二进制数的方法可以概括为“一位拆三位”；
例： 将 (11101.1101)2转换成八进制数。
解： 0 1 1 1 0 1 . 1 1 0 1 0 0
3 5 6 4
所以 (11101.1101)2=(35.64)8

## Slide 27: 二进制与十六进制间的转换
二进制数转换成十六进制数的方法可以概括为“四位并一位”
十六进制数转换成二进制数的方法可以概括为“一位拆四位”
例：将（25.C4）16转换成二进制数。
解： 2 5 . C 4
0010 0101 1100 0100
所以 (25.C4)16=(100101.110001)2

## Slide 28: 真值与机器数
一个数在计算机内部表示成的二进制形式称为机器数，原来的数称为这个机器数的真值。
机器数的实现需要考虑三个问题：
  位数与长度的限制
  符号的实现
  小数点的实现(*)

## Slide 29: 原码的实现
原码表示的规则是：最高位表示数的符号，以“0”表示正号，“1”表示负号；其余各位表示数的大小，即其绝对值。
以8位整数为例：
[+73]原=01001001 [–73] 原=11001001
[+127] 原=01111111 [–127] 原=11111111
原码表示简单易懂，与真值转换方便。用于乘除运算十分方便，但不宜用于加减运算。

## Slide 30: 模的概念
模的概念：“模”是指一个计量系统的计数范围。
时钟的模为12，计量范围是0～11。若时钟指向11，则再过1小时，时钟将指向0（即12）。
n位计算机数的模为2n，计量范围是0～2n-1。设n=4，模为24=16，计量范围是0～15（二进制表示为0000～1111）。若当前值是1111，则再加1，计数值就变为0000，而在最高位上溢出了一个“1”。
任何有模的计量器，均可化减法为加法运算，化负数为正数表示。

## Slide 31: 补码的原理
对于有模的计数系统来说，任意整数R恒等于R+k*mod（k为任意整数，mod为其模值）。
不考虑符号的时候：n位计算机数的模为2n，计量范围是0～2n-1。
考虑负数的表示：将2n-1 ～ 2n-1表达为对应的负数，则计量范围变成- 2n-1 ～2n-1-1
例：8位二进制数的范围是0 ～255，考虑负数之后变成-128 ～127。

## Slide 32: 补码的实现
对于整数而言，若计算机字长为n位，则
X 0≤X<2n-1
[X]补=
2n+X –2n-1≤X<0
例： [+73] 补=01001001
[–73] 补=100000000-01001001=10110111

## Slide 33: 补码的简便转换规则
对正数而言：补码与真值相同；
对负数而言：各位取反加1；
注意：补码的表达与模的大小密切相关。

## Slide 34: 补码的计算示例
例：假设n=8， 求-36的补码。
第1步：将36表示成二进制数：00100100
第2步：各位取反得11011011
第3步：末位加1，结果为11011100

## Slide 35: 补码的计算示例
例：a=4，b=6，用补码求和方法计算(a-b)。
解：[a] 补=00000100，[-b] 补=11111010
[a-b] 补=[a] 补+[-b] 补
=00000100+11111010
=11111110（-2的补码 why？）
所以 (a-b)= -2